# ООО НПКФ «КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС»

390044,  г. Рязань, Московское шоссе,

д. 20, офис 746

Тел. (4912) 24-92-15, тел./факс (4912) 45-66-48

Е-mail: info.kssr@yandex.ru

## КОРОБКА  УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-2П

## ПАСПОРТ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

  - Коробка универсальная  УК-2П   (в дальнейшем  - коробка) предназначена  для монтажа систем охранно-пожарной сигнализации, теленаблюдения, а также для монтажа других цепей переменного и постоянного тока.

Коробка конструктивно состоит из основания, на котором закреплены

4 неподвижных  металлических контакта и 8 подвижных прямоугольных

контактов. Провода шлейфа зажимаются между неподвижными и подвижными

контактами с помощью 8-и винтов. Основание закрывается крышкой,

которая крепится к нему с помощью самонарезающего винта.

Габаритные и присоединительные размеры.

Ø 64 max                                                             21 max

1.2. Ток через контакты коробки – не более 0,5 А.

1.3. Напряжение, подаваемое на контакты коробки  - не более 36 В.

1.4. Переходное сопротивление двух контактов – не более 0,1 Ом.

1.5. Количество коммутируемых цепей – 4.

1.6. Количество точек присоединения проводов– 8.

1.7. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями

коробки – не менее 20 МОм.

1.8. Масса коробки – не более 35 г.

1.9. Степень защиты оболочкой IP 40 по ГОСТ 14254.

1.10. Диаметр крепежных отверстий – 4 мм.

1.11. Допустимая пониженная и повышенная температуры – минус 50º С, +50º С.

# ООО НПКФ «КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС»

390044,  г. Рязань, Московское шоссе,

д. 20, офис 746

Тел. (4912) 24-92-15, тел./факс (4912) 45-66-48

Е-mail: info.kssr@yandex.ru

## КОРОБКА  УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-2П

## ПАСПОРТ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

  - Коробка универсальная  УК-2П   (в дальнейшем  - коробка) предназначена для монтажа систем охранно-пожарной сигнализации, теленаблюдения, а также для монтажа других цепей переменного и постоянного тока.

Коробка конструктивно состоит из основания, на котором закреплены

4 неподвижных  металлических контакта и 8 подвижных прямоугольных

контактов. Провода шлейфа зажимаются между неподвижными и подвижными

контактами с помощью 8-и винтов. Основание закрывается крышкой,

которая крепится к нему с помощью самонарезающего винта.

Габаритные и присоединительные размеры.

Ø 64 max                                                               21  max

1.2. Ток через контакты коробки – не более 0,5 А.

1.3. Напряжение, подаваемое на контакты коробки  - не более 36 В.

1.4. Переходное сопротивление двух контактов – не более 0,1 Ом.

1.5. Количество коммутируемых цепей – 4.

1.6. Количество точек присоединения проводов– 8.

1.7. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями

коробки – не менее 20 МОм.

1.8. Масса коробки – не более 35 г.

1.9. Степень защиты оболочкой IP 40 по ГОСТ 14254.

1.10. Диаметр крепежных отверстий – 4 мм.

1.11. Допустимая пониженная и повышенная температуры – минус 50º С, +50º С.

1.12. Относительная влажность 98% при температуре + 35º С без конденсации  влаги.

1.13. Коробка рассчитана на непрерывную круглосуточную работу.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

2.1. Драгоценных металлов не содержится.

3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Монтаж коробки производится по соответствующей нормативно-

технической документации на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию систем охранной и охранно-пожарной сигнализации и других систем связи.

3.2. Основание коробки крепится на выбранном месте с помощью двух шурупов. Провода, подсоединяемые к контактам коробки, должны быть предварительно обесточены.

3.3. В процессе эксплуатации коробка не требует технического обслуживания, однако при проведении капитального ремонта необходимо исключить попадание строительных материалов на поверхность контактов.

4. ХРАНЕНИЕ

4.1. Хранение коробки в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения  1 по ГОСТ 15150.

4.2. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли,

паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию контактов.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие коробок требованиям технических условий  в течение 5 лет при соблюдении потребителем правил монтажа, условий эксплуатации и хранения.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1. Партия коробок универсальных УК-2П  в количестве  ____________     шт.

изготовлена в соответствии с действующей документацией  и признана годной к эксплуатации.

Подпись                                                                 Дата выпуска _______________

Штамп ОТК

1.12. Относительная влажность 98% при температуре + 35º С без конденсации  влаги.

1.13. Коробка рассчитана на непрерывную круглосуточную работу.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

2.1. Драгоценных металлов не содержится.

3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Монтаж коробки производится по соответствующей нормативно-

технической документации на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию систем охранной и охранно-пожарной сигнализации и других систем связи.

3.2. Основание коробки крепится на выбранном месте с помощью двух шурупов. Провода, подсоединяемые к контактам коробки, должны быть предварительно обесточены.

3.3. В процессе эксплуатации коробка не требует технического обслуживания, однако при проведении капитального ремонта необходимо исключить попадание строительных материалов на поверхность контактов.

4. ХРАНЕНИЕ

4.1. Хранение коробки в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения  1 по ГОСТ 15150.

4.2. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли,

паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию контактов.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие коробок требованиям технических условий  в течение 5 лет при соблюдении потребителем правил монтажа, условий эксплуатации и хранения.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1. Партия коробок универсальных  УК-2П  в количестве _____________   шт.

изготовлена в соответствии с действующей документацией  и признана годной к эксплуатации.

Подпись                                                                 Дата выпуска _______________

Штамп ОТК

# Text boxes

51+ 0,5

51+ 0,5